SCENÁR LUŽINOVEJ ČASTI UHOLNEJ EXPOZÍCIE V  HANDLOVEJ

Zámerom tejto časti expozície  je ukázať návštevníkom prostredníctvom prehliadky simulovaných pracovísk vývoj dobývacích prác – banskej techniky v uhoľnom baníctve.

Veľká miestnosť na prízemí bude rozdelená na dve pracoviská – stenové poruby .

V prvom stenovom porube bude „ porub „ zabezpečený drevenou výstužou a rôznymi druhmi kovových stojok / Gerlach, stojka USM,SHZ 180 / 30, SHZ 224 / 30, MBT 04-30,ĽHS – 300 /. V stene budú vystavené brázdiace stroje Sullivan, F – 20 M ,B – 70E a klepetový nakladač. Súčasťou steny bude aj hrablový dopravník.Samostatne bude stáť sekcia mechanizovanej výstuže DVP-4 .

Druhý stenový porub bude zabezpečený rôznymi druhmi mechanizovaných výstuží : 1 MKM,MK 75 B, DVP – 7b, BMV – 1,           Glinik 08/22 V stene bude umiestnený dobývací kombajn KSV – 60 .Za výstužami bude hydraulický agregát .

Súčasťou steny bude hrablový dopravník a drvič uhlia.

Realizácia tejto časti expozície by mala byť taká, že keď návštevník do nej vstúpi, bude sa stále pohybovať v „banských“ priestoroch, v suteréne pod drevenou výstužou a na prízemí pod TH – výstužou. Vystavené exponáty budú doplnené jednoduchými popiskami , prípadne fotodokumentáciou ukazujúcou daný stroj pri práci .Ďalšie informácie budú prístupné formou počítačovej prezentácie , alebo dotykových monitorov v každej časti expozície.

Vstup do expozície stenového dobývania bude z chodby cez veraje drevenej výstuže . Napravo bude uhoľný sloj , pred ktorým budú umiestnené exponáty v pracovnom postavení k sloju . Priestor bude vystužený drevenou výstužou ktorú od polovice nahradia kovové stojky

( podľa možností Bane Handlová ) . Prechod cez sloj do druhej časti expozície bude zabezpečený TH výstužou .

Na ľavej strane , v tzv. závalovom smere budú postery k danej tématike

a galéria rôznych druhov kovových stojok ( je tam dosť priestoru na ich priebežné dopĺňanie )

Osvetlenie bude zabezpečené tradičnými svetlami ako v bani , takže tam bude prevažne prítmie a návštevníci si budú svietiť ručnými svietidlami .

Zoznam exponátov v prvej časti expozície stenového dobývania

1,Brázdiaci stroj JOY – Sullivan – Inv.č. 2048 T

Používal sa k brázdeniu uhlia s minimálnou mocnosťou 0,9 metra a do

úklonu 12 stupňov.

2, Brázdiaci stroj F-20 M - Inv.č. 2285 T

Používal sa k zhotoveniu rezu pri razení chodieb v uhlí do max. Sklonu

5 stupňov .

3,Brázdiaci stroj B-70 E  - Inv.č. 2034T

Používal sa k brázdeniu uhlia s minimálnou mocnosťou 0,6 metra a do

úklonu 30 stupňov.

4, Nahrňovací klepetový nakladač JOY – Inv.č. 2046 T

Používal sa pri razení chodieb v uhlí .

5, Hrabľový dopravník TH 500 A – Inv.č. ____ T

Používal sa na dopravu uhlia z porubov .

6, Mechanizovaná výstuž DVP-4 – Inv.č. 2047 T

Používala sa k zaisteniu vyuhlených priestorov vo vodorovných a

mierne uklonených slojoch .

Zoznam exponátov v druhej časti expozície stenového dobývania

1, Mechanizovaná výstuž 1 MKM – Inv.č. 6394 T

Používala sa k zaisťovaniu vyuhlených priestorov vo vodorovných a

mierne uklonených slojoch do max. Úklonu 10 stupňov . Sekcia

výstuže sa skladala zo základového rámu, závalového štítu, stropnice

a predstropnice .

2, Mechanizovaná výstuž MK 75 B – Inv.č. 6395 T

Používala sa k zaisťovaniu vyuhlených priestorov v slojoch do max.

úklonu 35 stupňov . Sekcia výstuže sa skladala zo základového rámu,

závalového štítu, stropnice a predstropnice

3, Mechanizovaná výstuž DVP- 7b – Inv.č. ____ T

Používala sa k zaisteniu stropu vyuhlených priestorov porubov v plocho

uložených slojoch o mocnosti 1,7 až 3,2 metra , do úklonu 12 stupňov.

4, Mechanizovaná výstuž BMV-1 – Inv.č. 6451 T

Je to výstuž podperno-ohradzujúceho typu . Používala sa k zaisťovaniu

vyuhlených priestorov.

5, Mechanizovaná výstuž GLINIK 08/22 – Inv.č. 6452 T

Používala sa k zaisťovaniu vyuhlených priestorov.

6, Dobývací kombajn KSV-60 – Inv.č. 2764 T

Používal sa k dobývaniu húževnatého, stredne pevného až pevného

uhlia s preplástkami vo vodorovných a mierne uložených slojoch s

mocnosťou od 0.95 metra. Posúval sa v obidvoch smeroch po hrab-

ľovom dopravníku pozdĺž uholného piliera.

7, Hrabľový dopravník TH 600 A – Inv.č. ____ T

Používal sa na dopravu uhlia z porubov.

8, Hydraulický agregát 60/200 – Inv.č. ____ T

Slúžil k dodávke tlakovej olejovej emulzie do mechanizovaných výstuží

a iných banských strojných zariadení využívajúcich tlakovú emulziu.

9, Drvič uhlia DR-1 – Inv.č. ____ T

Montoval sa do trate hrabľového dopravníka a slúžil k priebežnému

drveniu veľkých kusov uhlia prichádzajúcich od dobývacieho kombajnu.